## Slide 1: Schaltfunktion
Abbildung f: {0,1}n -> { 0,1}m
von n Eingängen xi
nach m Ausgängen fj(x1, x2, …, xn)
gegeben als Wertetabelle
realisiert als Schaltnetz
Frage: wie lässt sich die Realisierung optimieren?

## Slide 2: Beispiel: Getränkeautomat
DNF
y1 = x1‘ x2‘
y2 = x1‘ x2
y3 = x1 x2‘
y4 = x1 x2
optimal?
Schaltnetz
&
&
&
&
1
1
x1
x2
y1
y2
y3
y4
Code
Getränk
Dekoder
Espresso
Cappuccino
Teewasser
Kakao
Wertetabelle
x1
x2
Cappuccino

## Slide 3: Lösungsweg
Für einfache Schaltfunktionen f: {0,1}n -> { 0,1}
Wertetabelle erstellen
Disjunktive Normalform (DNF) bestimmen
DNF kann nach Regeln der Boolschen Algebra umgeformt werden
Für mehrdimensionale Schaltfunktionen f: {0,1}n -> { 0,1}m
Zerlegen: (x1, …, xn) -> (f1(x1, …, xn), …, fm(x1, …, xn))
DNF für jede Funktion f1, …, fm bestimmen
DNF nach Regeln der Boolschen Algebra umformen

## Slide 4: Gatter als Grundbausteine
Treiber (Identität)
Inverter
UND Gatter (AND Gate)
ODER Gatter (OR Gate)
EXOR Gatter (EXOR Gate)
NAND Gatter (NAND Gate)
NOR Gatter (NOR Gate)
Jeweils mit deutschen und internationalen Schaltsymbolen (siehe Vorlesungsteil „Logikschaltungen“).

## Slide 5: Beispiel: 8-fach UND Verknüpfung
Bemerkungen:
n = 8 -> 28 Zustände
Hier: nur 1 Zustand liefert ein Ergebnis „1“
Grundsätzlich: exponentieller Aufwand bei der Schaltfunktion (2n)
Praxis: n = 4, n = 8, n = 16, n = 32, n = 64
Wertetabelle
DNF
y = x1 x2 … x8

## Slide 6: Realisierung der 8-fach UND Verknüpfung
Fläche: 7 UND Gatter
Berechnungszeit: 7 Gatter-laufzeiten
x1
x2
y
x3
x4
x5
x6
x7
x8
&
&
&
&
&
&
&
Alternative:
Fläche: 7 UND Gatter
Berechnungszeit: 3 Gatter
Umformungen durch Anwendung des Assoziativgesetzes
&
&
&
&
&
&
&
y
bzw.

## Slide 7: Beispiel: Multiplexer
Realisierung:
  DNF: out = select‘ a b‘ + select‘ a b + select a‘ b + select a b
Optimierung (Ziel: Anzahl Gatter minimieren):
  out = select‘ a (b + b‘) + select b (a‘ + a)
  out = select‘ a + select b
Einschränkung: nur NAND Logik
  out = select‘ a + select b = ((select‘ a)‘ (select b)‘)‘ (De Morgan: (x + y)‘ = x‘ y‘)
a
b
select
out
MUX
0
1
&
≥1
&
select
a
b
out
&
&
&
select
a
b
out

## Slide 8: Optimierung …
… durch Bestimmung von Minimalpolynomen
Üblicher Fall: Schaltungssynthese, d.h. Entwurf eines Schaltnetzes ausgehend von der Wahrheitstabelle
Beispiel: Multiplexer
  out = select‘ a b‘ + select‘ a b + select a‘ b + select a b
  out = select‘ a (b + b‘) + select b (a‘ + a)
  out = select‘ a + select b
Beseitigung von Redundanz: zwei Monome, die sich genau in einer komplementären Variablen unterscheiden, können durch ihren gemeinsamen Teil ersetzt werden (Resolutionsregel)
  select‘ a b‘ + select‘ a b = select’ a
  select a‘ b + select a b = select b
Polynom
Minimalpolynom

## Slide 9: Terminologie
Minterm:
UND-Verknüpfung der Eingangsgrößen einer Zeile der Wahrheitstabelle mit Wert 1 der Ausgangsgröße
DNF: Disjunktive Verknüpfung (ODER) aller Minterme; bildet die Schaltfunktion eindeutig ab
Maxterm:
ODER-Verknüpfung der Eingangsgrößen einer Zeile der Wahrheitstabelle mit Wert 0 der Ausgangsfunktion
KNF: Konjunktive Verknüpfung (UND) aller Maxterme; bildet die Schaltfunktion eindeutig ab
Optimierungsmethoden:
Boolsche Algebra
ggf. Graphisches Verfahren nach Karnaugh-Veitch
ggf. Algorithmisches Verfahren nach Quine-McCluskey

## Slide 10: Inhalt
Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS)
Vom Schaltrelais zur SPS
Realisierungsbeispiel
Normatives Umfeld
Schaltalgebra für digitale Steuerungen
Alternative Implementierungsmöglichkeiten

## Slide 11: Programmable Logic Array (PLA)
f: {0,1}n -> { 0,1}m
f1
UND Feld
ODER Feld
x1
x1‘
xn
xn‘
f2
fm
&
≥1
Optimierungs-möglichkeiten?
Anzahl Zeilen: Anzahl der Produktterme (wesentliche Kosten)
Spalten: Anzahl der Funktionen m und Anzahl der Produktterme für fi

## Slide 12
Ausgangspunkt:
Optimierte Funktion
out = select‘ a + select b
Ausgangspunkt: Wertetabelle
out
a
select
b
1
1
1
out
a
select
b
1
1
1

## Slide 13: ROM Implementierung
Aubau eines 2n x m Bit ROMs (Read Only Memory)
Wenig Spielraum für Optimierung
  Gesamte Wertetabelle muss im ROM gespeichert werden
  Wenig effizient, wenn viele Zeilen nur Nullen enthalten (Beispiel UND Verknüpfung; Adressraum ist schlecht genutzt)
Beispiel: Multiplexer
out
a
b
select
1
2
8
3
4
5
6
7
Adressen
Adress-dekoder
f1
x1
x2
…
xn
1
2
…
2n
fm
…
ODER Feld
…

## Slide 14: Field Programmable Logic Arrays (FPGA)
Programmierbare Logikblöcke
Verbindungsmatrizen
Leitungen
I/O Blöcke
1
2
…
n
2n
Speicher
(Look-up Table)
Adressdekoder
Daten

## Slide 15: Beispiel: 8-fach UND Verknüpfung
Abzubilden auf 4 Bit Look-Up Tables (LUT)
y = (x1 x2 x3 x4) (x5 x6 x7 x8)
F-LUT
G-LUT
H-LUT
F-LUT
G-LUT
H-LUT
Optimierungsziel: Funktionen so zerlegen, dass eine Realisierung mit möglichst wenigen logischen Blöcken möglich ist

## Slide 16: Zusammenfassung
In der Automatisierungstechnik sind SPS als Feldgeräte zunehmend über Ethernet basierte Feldbusse untereinander bzw. mit übergeordneten Leitgeräten verbunden.
Die Einsatzgebiete decken auch Fahrzeuge (Schienenfahrzeuge, Flugzeuge, Schiffe), sowie Anlagen zur Energieversorgung ab, darunter erneuerbare Energien.
Die IEC 61131 definiert standardisierte Programmiersprachen für SPS, darunter Schaltlogik, Stromlaufpläne, Ablaufsteuerung, sowie textbasierte Sprachen auf Assembler bzw. Hochsprachenniveau.
Für einfache Fälle (digitale Schaltfunktionen) bieten sich ggf. einfachere Alternativen für eingebettete Systeme an, darunter Gatter, PLAs, ROM und FPGAs.
FPGAs ermöglichen komplexe Realisierungen, darunter sicherheits-relevante Lösungen (funktionale Sicherheit), Kommunikations-schnittstellen und die Emulation von Mikro-Prozessoren.

## Slide 17: Karnaugh-Veitch Diagramme
Matrixdarstellung der Wertetabelle
  zum direkten Aufzeigen von Redundanzen
  für wenige Eingangsvariablen: z.B. n= 3 (2x4 Matrix), n=4 (4x4 Matrix)
Beispiel
ODER
a
b
y = a + b
n=3
abgewickelter Zylinder
y = a‘ b + b‘ c‘
n=4
Kugelmantel
y = c‘ d‘ + a c‘

## Slide 18: Ergänzung zum Beispiel – KV Diagramm
Ausgangspunkt: Wertetabelle
KV-Diagramm: f = a b‘ + b‘ c‘ + a b d‘
  4-Blöcke: ab‘ (unten links) und b‘c‘ (gelb)
  2-er Block: abd‘

## Slide 19: Verfahren nach Quine-McCluskey
Vorgabe: Schaltfunktion f
Ergebnis: Minimalpolynom für f
Methode:
  Bestimmung aller Primimplikanten von f durch wiederholte Anwendung der Resolutionsregel
  Kostenminimale Auswahl von Primimplikanten

## Slide 20: Verfahren nach Quine-McCluskey - Beispiel
f(a,b,c,d) = a‘b‘c‘d‘ + a‘b‘c‘d + ab‘c‘d‘ + ab‘c‘d + ab‘cd‘ + abc‘d‘ + ab‘cd + abcd‘
Minterm-Tabelle:

## Slide 21: Verfahren nach Quine-McCluskey - Beispiel

## Slide 22: Verfahren nach Quine-McCluskey - Beispiel
Primimplikanten-Tabelle:
b‘c‘
ab‘
abd‘
f(a,b,c,d) = b‘c‘ + ab‘ + abd‘

## Slide 23: Verfahren nach Quine-McCluskey – Ergänzung zum Beispiel
Überprüfung durch Vergleich
  f1: Minterme nach Wertetabelle
  mit f2 = b‘c‘ + ab‘ + abd‘

## Slide 24: Zusammenfassung - Summary
Schaltfunktionen lassen sich als Schaltnetze realisieren. Ausgangs-punkt: Wahrheitstabelle, Lösungsweg: DNF und deren Optimierung.
Die Prinzipen der Realisierung durch Gatter, PLA, ROM und FPGA wurden mit Beispielen vorgestellt.
Die Optimierungsmöglichkeiten hängen von der gewählten Technologie ab. Gatter, PLA und FPGA profitieren von minimalen Schaltfunktionen.
Methoden zur Optimierung der Schaltfunktion zielen auf die Darstellung der Schaltfunktion durch ein Minimalpolynom.
Die Verfahren nach Karnaugh-Veith (grafische Methode) und Quine-McClusky (algorithmische Methode) wurden vorgestellt. In den Übungen folgt Vertiefung mit einigen weiteren Beispielen.

## Slide 25
R
S
Q
Q‘
J
K
Q
Q‘
D
Q
Q‘
Clk
Clk
RS-Flip-Flop
JK-Flip-Flop
D-Flip-Flop

## Slide 26
D0
Q0
Clk
Q1
Q2
Q3
D3
D2
D1
DO0
DO1
DO2
DO3
DI0
DI1
DI2
DI3
A3
A2
A1
A0

## Slide 27
≥1
&
&
≥1
&
&
Clk
Eingangs-signale
Ausgangs-signale
Clk
Taktbereich 1
Ausgangs-signal
Taktbereich 2
D
Q
Eingangs-signal
Synchronisierstufe

## Slide 28
D
G
Q
Q‘
≥1
&
&

## Slide 29
Ausgänge
digitale Schaltung
Eingänge
Testumgebung:
Verifikation des Schaltungsentwurfs
Schaltungsentwurf
Schaltungssynthese
1
2
3
4
n
Kapitel im Manuskript
HDL-Editor
HDL-Simulator
herstellerspezifisches Synthesewerkzeug

## Slide 30
A = I(0)
&
1
=1
≥1
≥1
&
=1
B = I(1)
Q(0)
Q(1)
Q(2)
Q(3)
Q(4)
Q(5)
Q(6)

## Slide 31
Datenverarbeitung
Datenpfad
Steuerung
(Zustandsautomat)
Status-meldungen
Steuer-signale
Steuerwerk

## Slide 32
wartend
do vorhandene Getränkesorten und Preise anzeigen
Start
verkaufsbereit
do zur Zahlung auffordern
Getränk ausgewählt
kassierend
do Restbetrag anzeigen
Münze eingeworfen
Münze eingeworfen
[Betrag < Preis]
ausliefernd
do Restbetrag und Getränk ausgeben
[Betrag ≥ Preis]

## Slide 33
Eingänge
(Status-signale)
Ausgänge
(Steuer-signale)
Clk
Übergangs-schaltnetz
Ausgangs-schaltnetz
Zustands-register
Reset
Z+
Z

## Slide 34
wartend
do vorhandene Getränkesorten und Preise anzeigen
Start
verkaufsbereit
do zur Zahlung auffordern
Getränk ausgewählt
kassierend
do Marken zählen, Restbetrag anzeigen
Marke eingeworfen
Marke eingeworfen
[Anzahl < Preis]
ausliefernd
do Getränk ausgeben
[Anzahl≥ Preis]

## Slide 35
wartend
do vorhandene Getränkesorten und Preise anzeigen
Start
verkaufsbereit
do zur Zahlung auffordern
kassierend
do Marken zählen, Restbetrag anzeigen
[Anzahl < Preis]
ausliefernd
do Getränk ausgeben
[Anzahl≥ Preis]
e0
a0
e1
a1
e1
e2
a2
e3
a3

## Slide 36
Z0
Start
Z1
e0
Z2
e1
e1
Z3
a1
e2
e3
a0
a2
a3

## Slide 37
Eingänge
(Status-signale)
Ausgänge
(Steuer-signale)
Clk
Übergangs-schaltnetz
Ausgangs-schaltnetz
Zustands-register
Reset
Z+
Z
Eingänge
(Status-signale)
Ausgänge
(Steuer-signale)
Clk
Schaltnetz
Zustands-register
Reset
Z+
Z

## Slide 38
Übergangs-schaltnetz
Ausgangs-schaltnetz
Zustands-register
Reset
Z+
Z
Clk
E
ES
AS
A
Übergangs-schaltnetz
Ausgangs-schaltnetz
Zustands-register
Reset
Z+
Z
Clk
E
ES
AS
A
Enable

## Slide 39
Start
ablaufbereit
do Prozess ausführen
Ereignis eingetroffen
auf Ereignis warten
wartend
do auf Änderung eines der Eingangssignale warten

## Slide 40
Ausgänge
digitale Schaltung
Eingänge
funktionale Verifikation des Schaltungsentwurfs
Schaltungsentwurf
Synthese und Implementierung
herstellerspezifische Bibliotheken
RTL
Netzliste
Code
Programmier- werkzeug
Synthese- werkzeug
Netzliste
Layout- werkzeug
Simulation des Zeitverhaltens
Simulation Zeitverhalten & Leistungsaufnahme

## Slide 41
PIR
D/A
Analog-wandler
8
POR
Clk
Reset
Signalgenerator
D/A Treiber
SPI
4
Adapter
V21: DA-Wandler
GC
Code Umsetzer
BC
Gray
4
Binär
4
Clk
Q
4

## Slide 42
Eingänge
E
Ausgang
A
Clk
Übergangs-schaltnetz
Ausgangs-schaltnetz
Zustands-register
Reset
Z+i
Zi
4
4
4
2

## Slide 43
Z0
Start
(Reset)
E = 01
Z1
Z3
Z2
E = 11
E = 01
else
else
E = 10
E = 01
else
E = 01
else
A = 1
A =0
A =0
A =0

## Slide 44
Clk
x[n]
M
x[n-1]
x[n-2]
x[n-3]
x[n-4]
h0
x
h1
x
h2
h3
h4
x
x
x
+
y[n]
M

## Slide 45
Clk
x[n]
M
h4
x
h3
x
h2
h1
h0
x
x
x
y[n]
M
+
+
+
+

## Slide 46
Clk
x[n]
M
x[n-1]
x[n-2]
x[n-3]
h0
x
h1
x
h2
h3
x
x
+
y[n]
M
y[n] = h0 · x[n] + h1 · x[n-1] + h2 · x[n-2] + h3 · x[n-3] (3.2)
y[n] = ∑ hk · x[n−k] (3.1)

## Slide 47
Clk
x[n]
M
h3
x
h2
x
h1
h0
x
x
y[n]
M
+
+
+

## Slide 48
BC
Code Umsetzer
Binär
4
7 Segment
7
Clk
7 Segmentanzeige

## Slide 49
BC
Code Umsetzer
Binär
4
7 Segment
7
Clk
SC
Testprogramm
inkl. Zähler
T_BC
T_Clk
T_SC

## Slide 50
Eingänge
E
Ausgang
A
Clk
Übergangs-schaltnetz
Ausgangs-schaltnetz
Zustands-register
Reset
Z+i
Zi
4
4
4
2
2

## Slide 51
Z0
Start
(Reset)
E = 01
Z1
Z2
E = 11
E = 01
else
else
E = 01
A =0
A =0
A = 0
A = 0
[E = 10] A = 1
else A = 0

## Slide 52
Clk
x[n]
M
x[n-1]
x[n-2]
x[n-3]
x[n-4]
h0
x
h1
x
h2
h3
h4
x
x
x
y[n]
M
+
+
+
+

## Slide 53
Clk
x[n]
M
x[n-1]
x[n-2]
x[n-3]
x[n-4]
h0
x
h1
x
h2
h3
h4
x
x
x
y[n]
M
+
+
+
+
System

## Slide 54
S_Clk
x[n]
M
x[n-1]
x[n-2]
x[n-3]
x[n-4]
h0
x
h1
x
h2
h3
h4
x
x
x
y[n]
M
+
+
+
+
A_Clk

## Slide 55
X_IN
2M
x
+
S_Clk
X_OUT
SAMPLE
PRODUCT
A_Clk
SUM_IN
SUM_OUT
COEFF
2M
M
M

## Slide 56
x
+
x
+

## Slide 57
x[n]
M
0
y[n]
M
h0
h1
hk
A_Clk
A_Clk
S_Clk
counter

## Slide 58
TX_S
Start
(Reset)
E2 = TX_Byte
TX
E3 = TX_Close
E1 = TX_Start
open interface for byte transfer
transfer byte
no action
E1 = TX_Start
Wait
close serial interface
and wait

## Slide 59
TX_S
Start
(Reset)
E2 = TX_Byte
TX
E3 = TX_Close
E1 = TX_Start
open interface for byte transfer
transfer byte
no action
E1 = TX_Start
Wait
close serial interface
and wait

## Slide 60
Serielle Schnittstelle
Serieller
Empfänger
Serieller Master
Interne Schnittstelle
8
Schieberegister
Zustandsautomat
Logik
00
TX_Start
TX_Byte
QX_Byte
TX_Close
TX_Data
QX_Ready
QX_Closed
Serial_Clk
RS (Reset)

## Slide 61
Quelle: Wiki Commons, Wdwd

## Slide 62
XN
Clk
EN_Reg
12
x
+
12
COEFF
24
24
24
Reg
Out
12
Clk
EN_Out
YN
Y
MAC_Unit
Clr

## Slide 63
Clk
AB
RS
StartStopp
Entity
MUXOut
DigitOut
4
8

## Slide 64
Clk
Teiler
Dis_Clk
Teiler
Sec_Clk
AB
RS
Umschalt-Logik
Select = AB
StartStopp
Zähler A
Zähler B
Anzeige
MUX

## Slide 65
Clk
Teiler
Dis_Clk
Teiler
Sec_Clk
AB
RS
Umschalt-Logik
Select = AB
StartStopp
Zähler A
Zähler B
Anzeige
MUX
Reset

## Slide 66
Sec_Clk
Zähler A
A1
(0-9)
A4
(0-5)
A3
(0-9)
A2
(0-5)
Sekunden
10-Sekunden
Minuten
10-Minuten
Ausgang D
D1
(0-9)
D4
(0-5)
D3
(0-9)
D2
(0-5)
DOut
7-Seg Decoder
MUX
MUX Decoder
MUX Counter
Dis_Clk
MUXOut
DigitOut
4
8
2
4