## Slide 1: Kommunikationstechnik B Teil 2 – Digitale Modulationsverfahren
Stephan Rupp
Nachrichtentechnik
www.dhbw-stuttgart.de

## Slide 2: Digitale Modulationsverfahren
Übersicht
Signal

## Slide 3: Inhalt
Digitale Modulationsverfahren
Amplitudenumtastung (ASK)
Frequenzumtastung (FSK)
Phasenumtastung (PSK)
Quadratur-Amplitudenmodulation (QAM)

## Slide 4: Amplitudenumtastung
Digitale Form der Amplitudenmodulation
moduliertes Signal
mit der Amplitude
wobei m = 1,…, M; 0  t  T
Einfachste Form von g(t): Rechteckpuls der Dauer T
Einfachste Variante der ASK: On-Off-Keying (OOK) mit A0=0 und A1=1
Ü2.1.1

## Slide 5: Amplitudenumtastung
Spektrum
Modulation mit Träger fT: Verschiebung um ± fT (und Spiegelung am Träger)
Spektrum S(f) des digitalen Signals (Rechteck)?
Ü2.1.2
?

## Slide 6: Amplitudenumtastung
Beispiel: DCF77 (Uhrzeit per Langwelle)
Signal:
  Träger 77,5 kHz, jede Sekunde einmal abgesenkt auf 15% für
  „0“: 100 ms
  „1“: 200 ms
  außer zur 59. Sekunde (hiermit Synchronisation der Uhren zur folgenden 0-ten Sekunde)
  Somit 59 Bits pro Minute für Zeitinformation
Ü2.2

## Slide 7: Inhalt
Digitale Modulationsverfahren
Amplitudenumtastung (ASK)
Frequenzumtastung (FSK)
Phasenumtastung (PSK)
Quadratur-Amplitudenmodulation (QAM)

## Slide 8: Frequenzumtastung
Digitale Form der Frequenzmodulation
moduliertes Signal
mit m = 1,…, M und 0  t  T
Diskrete Frequenzen fTm
Beispiel: fT2 = 2 fT1
Ü2.3.1

## Slide 9: Frequenzumtastung
Spektrum
Frequenzhub: Abstand zwischen den diskreten Frequenzen
Hub bestimmt Bandbreite
Modulationsindex: Hub/Bitrate
Bedeutung des kontinuierlichen Übergangs zwischen den Frequenzen (ohne Phasensprünge)?
?
Ü2.3.2

## Slide 10: Frequenzumtastung
Minimum Shift Keying (MSK)
kontinuierliche Phasenübergänge (Übergabe am Nulldurchgang)
fT1 = 2 fT2
Auswahl zwischen fT1 und fT2 durch Nutzsignal:
  4 mögliche Zustände (+fT1, -fT1, +fT2, -fT2)
Abwechselnd Aufteilung des Signals s(i) auf Kanäle s1(i) und s2(i) (mit Verdopplung der Bitdauer):
Modulationsindex = 0,5 (Hub entspricht halber Signalbandbreite)

## Slide 11: Minimum Shift Keying
Beispiel:
Ü2.4

## Slide 12: Inhalt
Digitale Modulationsverfahren
Amplitudenumtastung (ASK)
Frequenzumtastung (FSK)
Phasenumtastung (PSK)
Quadratur-Amplitudenmodulation (QAM)

## Slide 13: Phasenumtastung
Digitale Form der Phasenmodulation
moduliertes Signal
mit m = 1,…, M und 0  t  T
Diskrete Phasen φm
Beispiel:
Φ1 = 0
Φ2= π
Allgemein:

## Slide 14: Phasenumtastung
Darstellung im Kreisdiagramm
Kodierung der Signale:
Φ = 0
Φ = π/2
Φ = π
uPSK = 1 * uT
uPSK = -1 * uT

## Slide 15: Phasenumtastung: QPSK
Vier diskrete Phasen (Quadraturphasenumtastung)
Quadratur: Zuordung zu zwei orthogonalen Signalen s1 und s2 (die jeweils um 0 bzw. π getastet werden
Orthogonale Träger:
  s1(t) = cos(ωT t)
  s2(t) = sin(ωT t)
s1
s2

## Slide 16: Beispiel: QPSK
Nutzsignal:
Kodierung:
Moduliertes Signal:
  s1(t) = cos(ωT t)
  s2(t) = sin(ωT t)
Ü2.6

## Slide 17: QPSK Sender
Erzeugung des modulierten Signals
sin(wt)
cos(ωt)
Inphasezweig der Modulation (I)
MUX
Quadraturzweig der Modulation (Q)
uNF(m)
Bitfolge
u1(m)
u2(m)
Φ(m)
Φ(m)
±
±
s(m)

## Slide 18: QPSK Empfänger
Aufgabe:
Wie ist ein QPSK Empfänger aufgebaut?
Könnte man auf die Multiplexer verzichten und stattdessen zwei unabhängige Signale u1 und u2 senden bzw. empfangen?
Wieso kommen sich diese Signale u1 und u2 bei der Modulation bzw, Demodulation nicht in die Quere?
Was bedeutet orthogonal? Was sind orthogonale Funktionen bzw. Signale?

## Slide 19: Inhalt
Digitale Modulationsverfahren
Amplitudenumtastung (ASK)
Frequenzumtastung (FSK)
Phasenumtastung (PSK)
Quadratur-Amplitudenmodulation (QAM)

## Slide 20: Quadraturamplitudenmodulation (QAM)
Kombination aus ASK und PSK
Zuordung der Bits zu
  Verschiedenen Amplituden (ASK)
  Verschiedenen Phasen (PSK)
Quadratur:
Verwendung orthogonaler Träger
Beispiel: m = 2 => 2m = 4
Signalwerte der Eingangssignale
  u1(m): -1; -0,5; 0,5; 1
  u2(m): -1; -0,5; 0,5; 1

## Slide 21: Kommunikationstechnik B
ENDE Teil 2