## Slide 1: Kommunikationstechnik B Teil 3 – Signalverarbeitung
Stephan Rupp
Nachrichtentechnik
www.dhbw-stuttgart.de

## Slide 2: Inhalt
Signalverarbeitung
Faltung
FIR-Filter
IIR-Filter
Übertragungsfunktion

## Slide 3: Faltung
Systembeschreibung
Ausgangssignal = Eingangssignal gefaltet mit Systemkoeffizienten hk
y[n] = ∑ hk · x[n−k] mit k = 0, 1, ..., N
Für N = 4:
y[n] = h0 · x[n] + h1 · x[n-1] + h2 · x[n-2] + h3 · x[n-3] + h4 · x[n-4]
Beispiel: hk = 0,2 (gleiche Koeffizienten) => Impulsantwort? Sprungantwort?
x(n)
System:
hk
y(n)
Eingangssignal
Ausgangssignal
(Systemantwort)

## Slide 4: Faltung
Beispiel: N=4, hk = 0,2 (gleiche Koeffizienten)
x(n)
System:
hk
y(n)
Eingangssignal
Ausgangssignal
(Systemantwort)
?
Impuls
Impulsantwort
Sprung
Rechteck
Übung: Berechnung mit Tabellenkalkulation

## Slide 5: Faltung
Kaskadierte Systeme
Sprung?
Rechteck?
sin(2πf t + φ)?
x(n)
System 1:
hk
y1(n)
System 2:
hk
y2(n)
?
Impuls
Übung: Berechnung mit Tabellenkalkulation.
Skalierung? Interpretation?

## Slide 6: Inhalt
Signalverarbeitung
Faltung
FIR-Filter
IIR-Filter
Übertragungsfunktion

## Slide 7: Finite Impulse Response (FIR)
FIR-Filter: Endliche Impulsantwort,
da realisiert durch N Systemkoeffizienten. Beispiel:
Algorithmus?
Ü3.2

## Slide 8: Inhalt
Signalverarbeitung
Faltung
FIR-Filter
IIR-Filter
Übertragungsfunktion

## Slide 9: Infinite Impulse Response (IIR)
IIR-Filter: nicht begrenzte Impulsantwort,
da rückgekoppelte Struktur.
Systembeschreibung: y[n] = ∑ ak · x[n−k] - ∑ bl · y[n−l]
Beispiel: y[n] = a0 ·x[n] - b1 · y[n−1]
Blockschaltbild?
Struktur (Bedeutung der Koeffizienten)?
Einfluss der Rückkopplung?

## Slide 10: Infinite Impulse Response (IIR)
IIR-Filter:
Beispiel: y[n] = a0 ·x[n] - b1 · y[n−1]
Wahl der Koeffizienten?
Systemverhalten? Stabilität?
Ü3.3
x(n)
System:
ak, bl,
y(n)
Eingangssignal
Ausgangssignal
(Systemantwort)
Impuls
?
a0=1,8
b1=0,8

## Slide 11: Inhalt
Signalverarbeitung
Faltung
FIR-Filter
IIR-Filter
Übertragungsfunktion

## Slide 12: Übertragungsfunktion
Definition
Übertragungsfunktion:
Wahl des Eingangssignals:
  Impuls: X(u), Y(u), H(u)?
  Signal mit variabler Frequenz f?
x(n)
System
y(n)
Eingangssignal
Ausgangssignal
X(u)
Y(u)
Transformation in den Frequenzbereich
H(u) = Y(u) / X(u)

## Slide 13: Übertragungsfunktion
Beispiel: x(n) = δ(0) (Impuls)
System
Eingangsspektrum
Ausgangsspektrum
X(u)
Y(u)
Impuls-Spektrum
hk=0,2; N=4
Übertragungsfunktion

## Slide 14: Übertragungsfunktion
Betrag und Phase
Berechnung der Phase erfordert
Detektion von Nullstellen (z.B. |Im|<0,001)
Detektion von Polen (z.B. |Re|<0,001)
Detektion von Sprüngen (arctan φ)
Amplitudengang
Phasengang

## Slide 15: Übertragungsfunktion
Beispiel: x(n) = sin(2πf t +φ0) mit steigender Frequenz
Ausmessen des Frequenzgangs mit diskreten Messpunkten fi => S(fi), (am einfachsten nach Betrag und Phase abzulesen)
Bzw. automatisiertes Testsignal (Sinus-Sweep, mit gleicher Dauer pro Frequenz zur korrekten Skalierung der Amplitude)

## Slide 16: Übertragungsfunktion
Beispiel: x(n) = Rauschen (Zufallszahlen) – Zeitbereich
System
Eingangssignal
Ausgangssignal
x(n)
y(n)
hk=0,2; N=4
Bemerkung: Tiefpass-Charakter deutlich zu erkennen

## Slide 17: Übertragungsfunktion
Beispiel: x(n) = Rauschen – Spektrum des Eingangssingals
Breitbandiges Spektrum
Repräsentiert Leistung des Eingangssignals
Zur Messung des Amplitudengangs geeignet (durch Mittelung mehrerer Messungen)

## Slide 18: Übertragungsfunktion
Beispiel: x(n) = Rauschen – Frequenzbereich
System
Eingangsspektrum
Ausgangsspektrum
X(u)
Y(u)
Ü3.4
hk=0,2; N=4
Bemerkung: einzelne Messung (Berechnung)

## Slide 19: Kommunikationstechnik B
ENDE Teil 3