## Slide 1: Rechnerkommunikation und Vernetzung Teil 4 – Ethernet basierte Feldbusse
Stephan Rupp
Nachrichtentechnik
www.dhbw-stuttgart.de

## Slide 2: Inhalt
Ethernet basierte Feldbusse
Vom Multiport-Repeater zum Ethernet-Switch
Ethernet-Switches: Funktionsweise
Anforderungen im industriellen Einsatz
Lösungsansätze für den industriellen Betrieb
Realisierungsbeispiele
Speicherprogrammierbare Steuerungen

## Slide 3: Ethernet – Projekt 802 der IEEE
Evolutionärer Ansatz seit den 80-er Jahren
Basisdefinition der beiden Layer 2-Protokollschichten MAC (Medium Access Control, IEEE 802.3) und LLC (Logical Link Control, IEEE 802.2),
bei Bedarf ergänzt um höhere Steuerungsprotokolle (IEEE 802.1 unter anderem mit den Spanning Tree Protokollen, VLAN oder portbasierender Zugangskontrolle),
ergänzt um anwendungsorientierte Erweiterung (IEEE 802.4 und höher).
Zwanglose Handhabung von Erweiterungen
IEEE 802.11 definiert z.B. Wireless LAN MAC (als Ergänzung zu 802.3 LAN MAC), inklusive passender schnurloser Layer 1 Protokollschichten
Link Aggregation (802.3ad), VLANs (802.1Q), Spanning Tree (802.1D, 802.1w), QoS (802.1p), Flusskontrolle (802.3x), sowie GVRP (Dynamic VLAN Registration) und GMRP (Dynamic L2 Multicast Registration)

## Slide 4: Netzwerk mit MAC Adressen
Hub
Host
Host
Netzwerk
Drucker
LAN
100:13:02:39:e5:f7
100:0a:95:d1:52:30
100:80:77:31:b6:45
100:04:0e:73:3f:3d
Anfrage an alle Ports verteilen (Hub = Multiport Repeater)
Anfrage (Nachricht)
an 100:0a:95:d1:52:30

## Slide 5: Verkehrsfluss in LAN-Segmenten

## Slide 6: Lernen von MAC-Adressen (1)
Bridge
Host
Host
Network
Printer
LAN
100:13:02:39:e5:f7
100:0a:95:d1:52:30
100:80:77:31:b6:45
100:04:0e:73:3f:3d
Schritt 1: Anfrage an alle Ports verteilen
Anfrage (Nachricht)
an 100:0a:95:d1:52:30
MAC
Port
100:13:02:39:e5:f7
2
Gelernte MAC Adresse

## Slide 7: Lernen von MAC-Adressen (2)
Host
Host
Network
Printer
LAN
100:13:02:39:e5:f7
100:0a:95:d1:52:30
100:80:77:31:b6:45
100:04:0e:73:3f:3d
Nachricht nur an korrekten Port
Antwort (Nachricht)
von 100:0a:95:d1:52:30
an 100:13:02:39:e5:f7
Bridge
MAC
Port
100:13:02:39:e5:f7
2
100:0a:95:d1:52:30
3
Gelernte MAC Adresse

## Slide 8: Inhalt
Ethernet basierte Feldbusse
Vom Multiport-Repeater zum Ethernet-Switch
Ethernet-Switches: Funktionsweise
Anforderungen im industriellen Einsatz
Lösungsansätze für den industriellen Betrieb
Realisierungsbeispiele
Speicherprogrammierbare Steuerungen

## Slide 9: Nachrichten speichern und weiterleiten
Switch Route Table
Ausgangs- Puffer
Eingangs- Puffer
Ports
(1) Speichern
(2) Header analysieren
(3) Weiter leiten
1
2
3
Switch
Nachricht:
Ethernet Rahmen (Frame)
IP Packet (im Ethernet Rahmen)
Nutzdaten
Header
Header
Nutzdaten
IP-Header

## Slide 10: Switches für den industriellen Einsatz
Eingebettetes Netzwerk Produkt
Entwicklung (Engineering)
Silizium
Roadmap
Software
Roadmap
Definition der HW Platform
Kundenanforderungen
Quelle: Kontron

## Slide 11: Inhalt
Ethernet basierte Feldbusse
Vom Multiport-Repeater zum Ethernet-Switch
Ethernet-Switches: Funktionsweise
Anforderungen im industriellen Einsatz
Lösungsansätze für den industriellen Betrieb
Realisierungsbeispiele
Speicherprogrammierbare Steuerungen

## Slide 12: Anforderungen im industriellen Einsatz
Echtzeit = definierte Antwortzeiten
Hohe Systemverfügbarkeit mit hinreichend kurzen Umschaltzeiten
n
t
Mittelwert
Laufzeitschwankung (Jitter)
Deterministische
Schwelle
Antwortzeiten:
< 1 ms: Antriebssteuerung
10 ms: Geräte, Anlagen
100 ms: Controller mit Bedienterminals (HMI)
Sensor
Aktuator
Controller
Bus
Bus

## Slide 13: Inhalt
Ethernet basierte Feldbusse
Vom Multiport-Repeater zum Ethernet-Switch
Ethernet-Switches: Funktionsweise
Anforderungen im industriellen Einsatz
Lösungsansätze für den industriellen Betrieb
Realisierungsbeispiele
Speicherprogrammierbare Steuerungen

## Slide 14: Vorfahrt für Prozessdaten
Verkehrsklassen mit Priorisierung (Quality of Service)
Überschaubarer Verkehr bei Prozessdaten (Menge, Zyklus)
Interferenz mit Verkehr niedriger Klassen ist unvermeidlich, jedoch planbar (abhängig von maximaler Paketlänge, Übertragungsrate und Netztopologie)
Switch Route Table
Warteschlangen (Priority Queues)
1
2
3
Senator
Business
Economy
Last Minute
Port
Senator
Business
Economy
Last Minute

## Slide 15: Orchestrierung – deterministischer Bus
Zeitmultiplex zwischen Prozessdaten und allen anderen Daten
Bus-Master organisiert die Kommunikation der Prozessdaten zwischen Sendern und Empfängern.
Bus-Master
Slaves
Start
R1
S1
R2
S2
RN
SN
End
Acyclic
…
Master
Slaves
Start
1 Zyklus
deterministic
asynch
deterministic
asynch
deterministic
asynch
deterministic
asynch
Reguläre Ethernet Frames
…

## Slide 16: Eingebetteter Kanal
Prozessdaten als gemeinsames Telegramm im Datenbereich
Standard Ethernet Rahmen
Topologie: Verkettung aller Teilnehmer in einem Busabschnitt, ein Telegramm für alle anstelle einzelner Nachrichten
Austausch der Prozessdaten beim weiterleiten des Ethernet Rahmens (erfordert spezielle Hardware für alle Teilnehmer)
Daten
Header
Header
Eingebetteter Kanal
Regulärer
Switch
Switch mit Austausch der Prozessdaten im Datenbereich vor dem weiterleiten der Nachricht
I/O Bus (Ethernet oder sonstiger Bus)
DEMO

## Slide 17: Ringredundanz
Sternförmige Verkabelung ist nicht praktikabel, lineare Topologie
Ring mit Reserve-verbindung (Ring Protection Link), die bei Verlust einer Verbindung aktiviert wird
Überwachung des Betriebs durch Redundanz-Manager (RPL-Owner)
Umschaltung auf die neue Topologie im Fehlerfall unter 500 ms
Ausgefallene Verbindung
RPL
RPL
Owner
Reserve Verbindung
(Ring Protection Link)

## Slide 18: Inhalt
Ethernet basierte Feldbusse
Vom Multiport-Repeater zum Ethernet-Switch
Ethernet-Switches: Funktionsweise
Anforderungen im industriellen Einsatz
Lösungsansätze für den industriellen Betrieb
Realisierungsbeispiele
Speicherprogrammierbare Steuerungen

## Slide 19: Profinet – Klassen und Zeitmultiplex
Bestandteil von IEC 61158 und IEC 61784-2
Betriebsart RT (Real-Time)
  Prozessdaten reisen erster Klasse
Betriebsart IRT (Isochroneous Real-Time)
  Zeitmultiplex für Prozessdaten
  Zeitmultiplex erfordert spezielle Switch-Hardware
IRT
standard
IRT
standard
Cycle 3
Cycle 4
…
Cycle 1
IRT
standard
IRT
standard
Cycle 2
IRT Data
TCP/IP & RT
H

## Slide 20: Ethercat – Eingebetteter Kanal
EtherCAT Koppler mit I/O-Modulen
EtherCAT-Master
A
B
Rx
Switching
Tx
Rx
Tx
Payload handling
A
B
Header
Embedded Channel
Teil der Standards IEC 61158 und IEC 61784-2
Datenzugriff erfordert spezielle Switch-Hardware
Animation

## Slide 21: Ethernet POWERLINK
Orchestrierung in Layer 3
Rechnerkommunikation und Vernetzung, Teil 3, S. Rupp
6. Semester, Nachrichtentechnik, 2012
Nutzdaten
Header
Header
Nutzdaten
PL-Header
Nutzdaten
Message
Type
Ziel-
knoten
Quell-
knoten
R
SoC
Req1
Res1
Req2
Res2
ReqN
ResN
SoA
ASnd
…
Master
Slaves
SoC
1 Zyklus
deterministic
asynch
deterministic
asynch
deterministic
asynch
deterministic
asynch
Reguläre Ethernet Frames
…
Message Types:
SoC (Start of Cycle)
SoA (Start of Asynchronous)
Polling Request/Response
Asynchronous Send
Nachricht:
Ethernet Rahmen (Frame)
IP Packet (im Ethernet Rahmen)

## Slide 22: AFDX
Avionics Full-Duplex Switched Ethernet
ARINC 664 Standard
Evolutionär
Statische Konfiguration der Netzwerke (VL)
Redundanter Betrieb zweier Netzwerke (full-duplex) ohne Umschaltzeiten
ES: End System
ES
ES
ES
Switches
VL: Virtueller Link
Netzwerk
ES
ES
Netzwerk A
Netzwerk B
Redundanz Management
Frame B
Frame A

## Slide 23: Elektrische Schaltanlagen
…
Doppelring mit Doppelstern
Parallel Redundancy Protocol (PRP)
Ringredundanz
Protokolle: HSR, MRP
HSR: High-Availbility Seamless Redundancy
MRP: Media Redundancy Protocol
Quelle: ABB

## Slide 24: Netztopologien
Fernwirken (Wide Area Network, IP/Ethernet):
redundante Verbindungen
Doppelstern
Doppelring
Lokales Netz (Local Area Network, Ethernet):
einfache und redundante Verbindungen
Baumstruktur
Ringstrruktur
RTU: Remote Terminal Unit, abgesetzte Einheit
COM: Switch bzw. Router

## Slide 25: TCN – Train Communication Network
IEC Norm 61375-1, Erweiterung auf 61375-4 (Ethernet Consist Network) und 61375-2-5 (Ethernet Train Backbone) in Arbeit, evolutionär
ED
ED
ED
ED
ED
ED
CS
CS
CS
CS
CS
CS
Ethernet Consist Network (ECN)
ETBN
ETBN
Ethernet Train Backbone (ETB)
Consist (Zugabschnitt)
Besonderheit: dynamische Netzkonfiguration auf L3 basierend auf URIs
ETBN: Ethernet Train Backbone Node (Router)
CS: Car Switch, Consist Switch (Ethernet Switch)
ED: End Device

## Slide 26: Zusammenfassung
Ethernet hat eine beispiellose Erfolgsgeschichte, nicht zuletzt wegen seines evolutionären Ansatzes.
Ethernet ist als Feldbus zunehmen im Einsatz
  Profinet, Ethercat, Ethernet Powerlink, Ethernet/IP, Sercos III, …
  AFDX (Avionik), TCN (Bahnfahrzeuge), elektrische Schaltanlagen (IEC61850, MRP, HRS, PRP), …
Anforderungen im industriellen Einsatz
  Echtzeit = definierte Antwortzeiten
  Verfügbarkeit (Redundanz für den Fehlerfall)
  Die Anforderungen sind auf evolutionäre oder proprietäre Weise erfüllbar.
Anforderungen auf Systemebene
  Funktionale Sicherheit (Protokolle auf Anwendungsebene)
  Schutz der Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität.

## Slide 27: Inhalt
Ethernet basierte Feldbusse
Vom Multiport-Repeater zum Ethernet-Switch
Ethernet-Switches: Funktionsweise
Anforderungen im industriellen Einsatz
Lösungsansätze für den industriellen Betrieb
Realisierungsbeispiele
Speicherprogrammierbare Steuerungen

## Slide 28: Beispiel: Treppenhausbeleuchtung
mehrere Lichtschalter zum Einschalten
Beleuchtung für 5 Minuten, dann automatische Abschaltung
beziehungsweise wieder einschalten am nächsten Schalter

## Slide 29: Realisierung
Zeitrelais (Relais mit Rückfallverzögerung)

## Slide 30: Wenn es etwas komplizierter wird
Komfortschalter: Option Dauerlicht (durch längeren Tastendruck, Abschaltung durch erneuten Tastendruck), Einschaltverzögerungen
Tagesschaltuhr bzw. Wochenschaltuhr für Beleuchtung, Jalousien, Rolläden, Außenlicht, Aquarien, Terrarien, ...
Torsteuerungen, Steuerungen für Lüftungsanlagen, Brauchwasserpumpen, Wintergärten, Gewächshäuser, ...
Steuerung von Anlagen im industriellen Umfeld …
=> Hierfür ist ein Steuergerät besser geeignet.

## Slide 31: Beispiel für eine SPS
Steuergerät für Gebäudetechnik
Programmierbares Steuergerät, zum Beispiel Siemens LOGO
Funktionsweise: zyklisch
Eingänge abfragen
Ausgänge berechnen
Ausgänge schalten
Eingänge
230V AC (oder 12/24V DC, AC)
Option: Analog 0 bis 10V
Ausgänge
230V AC (oder 12/24V DC, AC)
Erweiterbar mit Zusatzmodulen
Quelle: Siemens

## Slide 32: Verdrahtung
für die Treppenhausbeleuchtung
Quelle: Siemens

## Slide 33: Test
Quelle: Siemens

## Slide 34: Programmierung
Von der Schaltlogik zum Blockdiagramm
Reihenschaltung UND (AND)
Parallelschaltung ODER (OR)
S1
S2
S3
S1
S3
S2
Q
AND
S1
S2
S3
S1
S3
S2
Q
OR
S1
S3
S2
Q
S3
Q

## Slide 35: Erstellung des Schaltprogramms
Beispiel: Treppenhausbeleuchtung
Ausgang: Ausschaltverzögerung -> spezieller Funktionsblock
Eingang: Parallelschaltung -> ODER Funktionsblock
S1
S3
S2
Q
OR
Trg
R
Q
Ta
Par
Trigger
Reset
Parameter:
Ausschalt-verzögerung
x
Ausschaltverzögerung
Parameter:
Ta = 5 Minuten
einstellen
Ta

## Slide 36: Test
Simulation
Programm
(Schalt- funktion)

## Slide 37: Wie programmieren?
Auf dem Zielsystem
Gerät in Programmiermodus schalten
Programm entwickeln (Benutzerführung mit Tasten und Display)
Gerät in den Laufzeitmodus schalten
Auf dem Entwicklungssystem
mit einer Entwicklungsumgebung für PC (z.B. Logo!Soft)
Test des Programms durch Simulation
fertiges Programm auf das Zielsystem laden (Kabel, USB-Stick, Speicherkarte)
Laufzeit-modus
Programmier-modus
laden
programmieren und testen

## Slide 38: Normatives Umfeld
Bezeichnungen für programmierbare Steuergeräte
Programmiersprachen
Diese Programmiersprachen sind in der IEC 61131-3 standardisiert.
  Deutsch:
  Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS)
  Englisch:
  Programmable Logic Controller (PLC)
  Funktionsbaustein-Sprache (FBS)
  Kontaktplan (KOP)
  Ablaufsteuerung (AS)
  Strukturierter Text (ST)
  Anweisungsliste (AWL)
  Function Block Diagram (FBD)
  Ladder Diagram (LD)
  Sequential Function Chart (SFC)
  Structured Text (ST)
  Instruction List (IL)
graphisch
textuell

## Slide 39: Leistungsklassen
SPS/PLC gibt es in unterschiedlichen Leistungsklassen von der Gebäudetechnik bis zur Antriebssteuerung
Reaktionszeiten
10s
1s
1us
10us
100us
1ms
10ms
100ms
Verkehrsampel, Heimautomatisierung
Einfache SPS
Standard SPS
Schnelle SPS
Bewegungs-steuerung (Antriebe)
Schnelle Bewegungs-steuerung
Interrupt-Reaktionszeit

## Slide 40: Einsatzgebiete
Für komplexere Anwendungen als beispielsweise eine Treppen-hausbeleuchtung gibt es Steuerungen für Gebäudetechnik.
Die Verdrahtung dieser Geräte im Schaltschrank ist vergleichbar mit Schaltrelais, jedoch ist der Funktionsumfang viel größer.
Anstelle von Stromlaufplänen erfordern die Geräte zur Programmierung die Erstellung von Schaltprogrammen auf Basis logischer Funktionsblöcke.
Die Programmierung kann direkt auf dem Zielsystem oder, komfortabler, auf einem Entwicklungssystem erfolgen.
Die IEC 61131 definiert standardisierte Programmiersprachen für SPS.
In der Industrieautomatisierung gibt es leistungsfähigere Geräte und umfangreichere Entwicklungsumgebungen. Das Funktionsprinzip und die Programmierung sind grundsätzlich gleich.
In der Automatisierungstechnik sind SPS als Feldgeräte zunehmend über Ethernet basierte Feldbusse untereinander bzw. mit übergeordneten Leitgeräten verbunden.

## Slide 41: Rechnerkommunikation und Vernetzung
ENDE Teil 4 – Ethernet basierte Feldbusse